## Slide 1
دفاع از پروژه‌ی کارشناسی
طراحی و پیاده‌سازی سامانه هوشمند تحلیل خودکار آزمون آنتی‌بیوگرام
مبتنی بر پردازش تصویر مطابق استاندارد EUCAST
ارائه‌دهنده: مهیار حدادها
کارشناسی مهندسی پزشکی — دانشکده فنی و مهندسی
استاد راهنما: دکتر محمدرضا یزدچی
دانشگاه اصفهان • شهریور ۱۴۰۵
دانشگاه
اصفهان
Notes: «۲۰ ثانیه» سلام و خوش‌آمد. عنوان، رشته و نام استاد راهنما را شمرده بگویید. عجله نکنید.

## Slide 2
فهرست ارائه
۱
مسئله و انگیزه
چرا خودکار کردن این اندازه‌گیری ارزش دارد — ۲ دقیقه
۲
هدف و کارهای پیشین
این پژوهش دنبال چیست — ۲ دقیقه
۳
روش پیشنهادی
سامانه چگونه کار می‌کند — ۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه
۴
نتایج
چقدر دقیق است — ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه
۵
تفسیر بالینی
این دقت یعنی چه — ۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه
۶
یافته اصلی
چرا خطا همان‌جاست — ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه
۷
محدودیت‌ها و جمع‌بندی
دستاوردها و قدم بعد — ۳ دقیقه
فهرست ارائه
۲ / ۲۴
Notes: «۴۰ ثانیه» هفت سرفصل را بخوانید و بگویید ارائه بیست دقیقه است و پرسش‌ها در پایان. توضیح ندهید.

## Slide 3
بخش ۱ از ۷ — حدود ۱۹ دقیقه تا پایان
۱
مسئله و انگیزه
چرا خودکار کردن این اندازه‌گیری ارزش دارد
۲
هدف و کارهای پیشین
این پژوهش دنبال چیست
۳
روش پیشنهادی
سامانه چگونه کار می‌کند
۴
نتایج
چقدر دقیق است
۵
تفسیر بالینی
این دقت یعنی چه
۶
یافته اصلی
چرا خطا همان‌جاست
۷
محدودیت‌ها و جمع‌بندی
دستاوردها و قدم بعد
مسئله و انگیزه
۳ / ۲۴
Notes: «۵ ثانیه» فقط عنوان بخش را بگویید و رد شوید. این اسلاید برای مخاطب است، نه برای شما.

## Slide 4
مسئله و انگیزه
مسئله: قطر ناحیه بدون رشد با خط‌کش و به دست کارشناس اندازه گرفته می‌شود.
چرا اهمیت دارد: همین قطر تعیین می‌کند بیمار کدام آنتی‌بیوتیک را بگیرد.
اشکال روش کنونی: وقت‌گیر است، به تجربه فرد وابسته است، ثبت دیجیتال ندارد.
این پژوهش: همین اندازه‌گیری را از روی یک عکس معمولی خودکار می‌کند.
!
۱٫۲۷ میلیون مرگ
نسبت‌داده‌شده به مقاومت آنتی‌بیوتیکی در سال ۲۰۱۹
مسئله و انگیزه
۴ / ۲۴
Notes: «۲ دقیقه» با تصویر ذهنی شروع کنید: کارشناس، خط‌کش، ظرف پتری. بعد بگویید همین قطر داروی بیمار را تعیین می‌کند. عدد ۱٫۲۷ میلیون را آرام بگویید و مکث کنید.

## Slide 5
بخش ۲ از ۷ — حدود ۱۷ دقیقه تا پایان
۱
مسئله و انگیزه
چرا خودکار کردن این اندازه‌گیری ارزش دارد
۲
هدف و کارهای پیشین
این پژوهش دنبال چیست
۳
روش پیشنهادی
سامانه چگونه کار می‌کند
۴
نتایج
چقدر دقیق است
۵
تفسیر بالینی
این دقت یعنی چه
۶
یافته اصلی
چرا خطا همان‌جاست
۷
محدودیت‌ها و جمع‌بندی
دستاوردها و قدم بعد
هدف و کارهای پیشین
۵ / ۲۴
Notes: «۵ ثانیه» رد شوید.

## Slide 6
هدف و پرسش‌های پژوهش
۱
پرسش یکم
آیا می‌توان قطر هاله را از یک عکس معمولی و بدون تجهیزات ویژه اندازه گرفت؟
۲
پرسش دوم
دقت این اندازه‌گیری در برابر خوانش کارشناس چقدر است؟
۳
پرسش سوم
آیا این دقت برای تصمیم بالینی کافی است؟ اگر نیست، مانع کجاست؟
هدف و کارهای پیشین
۶ / ۲۴
Notes: «۱ دقیقه» سه پرسش را بخوانید و تاکید کنید پرسش سوم مهم‌ترین است و پاسخش صادقانه داده خواهد شد، چه مثبت چه منفی.

## Slide 7
کارهای پیشین و جای این پژوهش
ابزارهای متن‌باز
AntibiogramJ با آستانه‌گذاری کلاسیک، توافق حدود ۸۷ درصد. از نظر فناوری نزدیک‌ترین کار به این پژوهش.
روش‌های یادگیری عمیق
یک برنامه تلفن همراه، توافق ۹۸ درصد. این دسته از نظر دقت عددی از سامانه حاضر جلوتر است.
روش‌های نوری جایگزین
تصویربرداری لکه لیزری، یافتن داروی موثر در کمتر از سه ساعت. به جای بهبود تحلیل، خود تصویربرداری را عوض می‌کند.
جای این پژوهش
یک زنجیره کاملاً قطعی، و اندازه‌گیری علتی که خطای باقی‌مانده را می‌سازد.
هدف و کارهای پیشین
۷ / ۲۴
Notes: «۱ دقیقه» صریح بگویید دسته یادگیری عمیق دقیق‌تر از این سامانه است. پنهان کردنش اولین پرسش داور می‌شود. بعد بگویید سهم این کار چیز دیگری است.

## Slide 8
بخش ۳ از ۷ — حدود ۱۵ دقیقه تا پایان
۱
مسئله و انگیزه
چرا خودکار کردن این اندازه‌گیری ارزش دارد
۲
هدف و کارهای پیشین
این پژوهش دنبال چیست
۳
روش پیشنهادی
سامانه چگونه کار می‌کند
۴
نتایج
چقدر دقیق است
۵
تفسیر بالینی
این دقت یعنی چه
۶
یافته اصلی
چرا خطا همان‌جاست
۷
محدودیت‌ها و جمع‌بندی
دستاوردها و قدم بعد
روش پیشنهادی
۸ / ۲۴
Notes: «۵ ثانیه» رد شوید.

## Slide 9
روش پیشنهادی: چهار مرحله
۱
یافتن ظرف
مکان و قطر ظرف پتری، و تعیین مقیاس کار
۲
یافتن دیسک‌ها
ترکیب دو شاخه مستقل؛ قطر شش میلی‌متری استاندارد، مقیاس میلی‌متر را می‌دهد
۳
تعیین مرز هاله
سه روش موازی و ترکیب آن‌ها
۴
تفسیر بالینی
سنجش قطر با جدول‌های نقطه شکست EUCAST نسخه ۱۶٫۰
روش پیشنهادی
۹ / ۲۴
Notes: «۲ دقیقه» چهار مرحله را هر کدام در سی ثانیه. روی مرحله دوم تاکید کنید: قطر شش میلی‌متری دیسک تنها مرجع مطلق در کل تصویر است. در پایان بگویید هیچ پارامتری بر حسب پیکسل مطلق نیست.

## Slide 10
مرحله سوم: سه روش موازی برای مرز هاله
پروفایل شعاعی
پوشش: ۵۷ هاله از ۶۳ — خطای متوسط: ۵٫۴۹ میلی‌متر
آستانه‌گذاری ناحیه‌ای
پوشش: ۲۶ دیسک — خطای متوسط: ۳٫۶۶ میلی‌متر
رشد کنترل‌شده
پوشش: ۱۱ دیسک — خطای متوسط: ۱٫۰۸ میلی‌متر
روش پیشنهادی
۱۰ / ۲۴
Notes: «۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه» سه عدد پوشش و سه عدد خطا را کنار هم بگذارید. پیام یک جمله است: هیچ روشی هم پوشش خوب دارد و هم دقت خوب؛ ترکیب برای همین ساخته شد.

## Slide 11
بخش ۴ از ۷ — حدود ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه تا پایان
۱
مسئله و انگیزه
چرا خودکار کردن این اندازه‌گیری ارزش دارد
۲
هدف و کارهای پیشین
این پژوهش دنبال چیست
۳
روش پیشنهادی
سامانه چگونه کار می‌کند
۴
نتایج
چقدر دقیق است
۵
تفسیر بالینی
این دقت یعنی چه
۶
یافته اصلی
چرا خطا همان‌جاست
۷
محدودیت‌ها و جمع‌بندی
دستاوردها و قدم بعد
نتایج
۱۱ / ۲۴
Notes: «۵ ثانیه» رد شوید.

## Slide 12
نتایج: یافتن ظرف و یافتن دیسک
۱
یافتن ظرف
۱۱ از ۱۱ عکس. هر ۱۱ عکس از یک آزمایشگاه‌اند؛ این عدد را باید با احتیاط خواند.
۲
یافتن دیسک
F1 برابر ۰٫۹۸۹، با صحت ۱٫۰۰۰ و بازخوانی ۰٫۹۷۸. دو دیسک از دست رفت.
۳
تشخیص وجود هاله
دقت ۰٫۸۲۴. هاله واقعی کم از دست می‌رود؛ گاهی هاله‌ای گزارش می‌شود که نیست.
نتایج
۱۲ / ۲۴
Notes: «۱ دقیقه» خبر خوب است، سریع بگویید. جمله احتیاط درباره یک آزمایشگاه بودن را حتماً بگویید؛ داور آن را می‌پرسد و بهتر است خودتان گفته باشید.

## Slide 13
نتایج: دقت قطر هاله و اثر ترکیب
فقط روش پروفایل شعاعی
خطای متوسط: ۵٫۵۰ میلی‌متر
دقت: ۰٫۷۸۰
هاله‌های یافته‌شده: ۵۷ از ۶۳
حدود توافق: ۱۶٫۱− تا ۱۵٫۱+ میلی‌متر
ترکیب سه روش
خطای متوسط: ۳٫۸۵ میلی‌متر
دقت: ۰٫۸۲۴
هاله‌های یافته‌شده: ۶۰ از ۶۳
حدود توافق: ۱۲٫۳− تا ۱۱٫۱+ میلی‌متر · میانه خطا ۲٫۱۰ · خطا سی درصد کم شد
نتایج
۱۳ / ۲۴
Notes: «۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه» دو ستون را مقایسه کنید. نکته اصلی: ترکیب روی هر سه معیار بهتر یا برابر است، و خطا سی درصد کم شد. اضافه کنید که سوگیری تقریباً صفر است.

## Slide 14
بخش ۵ از ۷ — حدود ۹ دقیقه تا پایان
۱
مسئله و انگیزه
چرا خودکار کردن این اندازه‌گیری ارزش دارد
۲
هدف و کارهای پیشین
این پژوهش دنبال چیست
۳
روش پیشنهادی
سامانه چگونه کار می‌کند
۴
نتایج
چقدر دقیق است
۵
تفسیر بالینی
این دقت یعنی چه
۶
یافته اصلی
چرا خطا همان‌جاست
۷
محدودیت‌ها و جمع‌بندی
دستاوردها و قدم بعد
تفسیر بالینی
۱۴ / ۲۴
Notes: «۵ ثانیه» رد شوید.

## Slide 15
ترجمه خطا به زبان بالینی
Chart: توافق دسته‌ای در برابر خطای متوسط اندازه‌گیری (میلی‌متر)
| 0.96 | 1.35 | 1.93 | 2.89 | 3.85
توافق دسته‌ای (درصد) | 96.1 | 94.2 | 91.5 | 86.8 | 83.2
۸۳٫۲٪
توافق دسته‌ای — از ۳۱٬۷۵۹ تصمیم شبیه‌سازی‌شده
۶٫۱۹٪
خطای بسیار عمده — سقف مرسوم ۱٫۵٪
۹٫۲۴٪
خطای عمده — سقف مرسوم ۳٫۰٪
تفسیر بالینی
۱۵ / ۲۴
Notes: «۲ دقیقه» صادق‌ترین بخش ارائه. اول بگویید طبقه‌بندی به قطر و گونه و نام دارو نیاز دارد و مرجع فقط قطر را داشت، پس پرسش را عوض کردیم. سه عدد را بگویید و بعد صریح: سامانه به آستانه پذیرش بالینی نمی‌رسد. مکث. بعد به نمودار بروید: هدف مهندسی خطای حدود یک میلی‌متر است.

## Slide 16
سقف قابل اثبات: انسان در برابر انسان
کارشناس با کارشناس
خطای متوسط: ۱٫۳۶ میلی‌متر
توافق دسته‌ای: ۹۵٫۱٪
خطای بسیار عمده: ۲٫۰۷٪
حتی دو کارشناس انسانی هم سقف ۱٫۵ درصدی را برآورده نمی‌کنند.
سامانه با کارشناس
خطای متوسط: ۳٫۸۵ میلی‌متر
توافق دسته‌ای: ۸۳٫۲٪
خطای بسیار عمده: ۶٫۱۹٪
سقف واقعی حدود ۹۲ تا ۹۶ درصد است؛ فاصله سامانه ده واحد است، نه هجده.
تفسیر بالینی
۱۶ / ۲۴
Notes: «۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه» این اسلاید تفسیر اسلاید قبل را عوض می‌کند. بگویید حتی دو کارشناس انسانی هم سقف یک و نیم درصد را برآورده نمی‌کنند، پس سقف واقعی صد درصد نیست. در پایان صادقانه اضافه کنید که با کسر نویز مرجع خطا فقط به ۳٫۷ می‌رسد؛ این نویز بهانه نیست.

## Slide 17
بخش ۶ از ۷ — حدود ۵ دقیقه و ۳۰ ثانیه تا پایان
۱
مسئله و انگیزه
چرا خودکار کردن این اندازه‌گیری ارزش دارد
۲
هدف و کارهای پیشین
این پژوهش دنبال چیست
۳
روش پیشنهادی
سامانه چگونه کار می‌کند
۴
نتایج
چقدر دقیق است
۵
تفسیر بالینی
این دقت یعنی چه
۶
یافته اصلی
چرا خطا همان‌جاست
۷
محدودیت‌ها و جمع‌بندی
دستاوردها و قدم بعد
یافته اصلی
۱۷ / ۲۴
Notes: «۵ ثانیه» رد شوید.

## Slide 18
یافته اصلی: سقفی که چهار روش مستقل به آن رسیدند
اندازه‌گیری: روی نیمی از دیسک‌ها، روشنایی داخل هاله تنها ۰٫۳ انحراف معیار فضایی محیط کشت با آن فرق دارد.
کنترل یکم: مرجع داخل هاله در صفر درصد موارد بیرون هاله نیفتاده است.
کنترل دوم: با دادن محل درست مرز به الگوریتم، جدایش به ۰٫۲۹ می‌رسد.
دو راه استاندارد رد شد: تغییر فضای نوری خطا را به ۷٫۰۰ برد و میانگین‌گیری فضایی ۲٫۶۳ میلی‌متر تاری افزود.
!
پیام کلیدی
این اطلاعات به‌کلی از تصویر حذف نشده، اما هیچ‌یک از روش‌های این پروژه نتوانست در این سطح کنتراست به آن دست یابد.
یافته اصلی
۱۸ / ۲۴
Notes: «۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه» مهم‌ترین اسلاید. آرام بگویید. اول الگوی تکرارشونده، بعد عدد سه دهم، بعد دو کنترل تا نشان دهید عدد مصنوع روش نیست، بعد دو راه استانداردی که رد شد. در پایان جمله کادر را کلمه به کلمه بخوانید.

## Slide 19
بخش ۷ از ۷ — حدود ۳ دقیقه تا پایان
۱
مسئله و انگیزه
چرا خودکار کردن این اندازه‌گیری ارزش دارد
۲
هدف و کارهای پیشین
این پژوهش دنبال چیست
۳
روش پیشنهادی
سامانه چگونه کار می‌کند
۴
نتایج
چقدر دقیق است
۵
تفسیر بالینی
این دقت یعنی چه
۶
یافته اصلی
چرا خطا همان‌جاست
۷
محدودیت‌ها و جمع‌بندی
دستاوردها و قدم بعد
محدودیت‌ها و جمع‌بندی
۱۹ / ۲۴
Notes: «۵ ثانیه» رد شوید.

## Slide 20
محدودیت‌ها
۱
حجم و تنوع داده
یازده عکس و ۹۳ دیسک، همه از یک آزمایشگاه با یک دوربین. توصیف اولیه از دقت، نه اعتبارسنجی بالینی.
۲
پروتکل تصویربرداری
عکس‌ها با تلفن همراه و در نور اتاق گرفته شده‌اند؛ استاندارد نور بازتابی و زمینه تیره را توصیه می‌کند.
۳
مرجع و دامنه
عدد دو میلی‌متری کارشناس یک اظهار شفاهی است. نام دارو خوانده نمی‌شود. زمان اجرا یک تا سه دقیقه است.
محدودیت‌ها و جمع‌بندی
۲۰ / ۲۴
Notes: «۱ دقیقه» بدون دفاع و بدون عذرخواهی. لحن خونسرد. این بخش اعتماد داور را می‌سازد.

## Slide 21
نتیجه‌گیری و دستاوردها
۰۱
زنجیره‌ای کامل و قطعی از عکس خام تا دسته بالینی. نتیجه روی سه ماشین مستقل بازتولید شد، در یکی بیت به بیت.
۰۲
مرز هاله با سه روش موازی و ترکیب بر پایه نقاط قوت اندازه‌گیری‌شده. این ترکیب خطا را سی درصد کاهش داد.
۰۳
هر تصمیم طراحی با اندازه‌گیری سنجیده شد، از جمله معیاری که در اعتبارسنجی متقاطع رد شد و کنار گذاشته شد.
یافتن دیسک حل شده است. تعیین مرز هاله تا حدی حل شده، و علت باقی‌مانده‌اش اندازه‌گیری شده است، نه حدس زده.
محدودیت‌ها و جمع‌بندی
۲۱ / ۲۴
Notes: «۱ دقیقه» سه دستاورد را بشمارید. روی سومی تاکید کنید، چون همان چیزی است که چکیده هم بر آن ایستاده. جمله جمع‌بندی پایین را کلمه به کلمه بخوانید.

## Slide 22
کار آینده
کوتاه‌مدت
افزودن مدل سیگموئید گذار شعاعی. سنجش آفلاین روی ۵۷ دیسک مشترک: خطای ۲٫۷۹ و میانه ۱٫۰۳ میلی‌متر.
میان‌مدت
چهار شرط تصویربرداری: نور از پشت ظرف، کارت خاکستری مرجع، عکس در چند زمان، و مربع مرجع ۱۰ میلی‌متری.
بلندمدت
مجموعه مرجع بزرگ‌تر با چند آزمایشگاه و چند دوربین، و دور دوم اندازه‌گیری کارشناسی.
محدودیت‌ها و جمع‌بندی
۲۲ / ۲۴
Notes: «۱ دقیقه» تاکید کنید پیشنهاد کوتاه‌مدت از پیش سنجیده شده و عدد دارد. چهار شرط تصویربرداری را بگویید و اضافه کنید هیچ‌کدام تجهیزات گران نمی‌خواهند.

## Slide 23
♥
سپاسگزاری
از استاد راهنما، جناب آقای دکتر محمدرضا یزدچی
از کارشناسان آزمایشگاه، برای اندازه‌گیری دستی ۶۴ هاله
از هیئت داوران، برای وقتی که گذاشتند
از خانواده‌ام
۲۳ / ۲۴
Notes: «۲۰ ثانیه» کوتاه و صمیمانه. اسم‌ها را درست تلفظ کنید.

## Slide 24
سپاس از توجه شما
پرسش و پاسخ
مهیار حدادها • ۴۰۱۲۰۱۳۰۵۳
Notes: تا پایان جلسه روی پرده می‌ماند. پرسش‌های محتمل و شماره اسلاید پاسخشان: چرا بدون یادگیری ماشین (۷ و ۱۸)؛ چرا فقط یازده عکس (۲۰)؛ چرا خطای بسیار عمده بالاست (۱۵ و ۱۶)؛ چرا مقیاس از قطر دیسک (۹ و ۲۲)؛ اگر مدل سیگموئید بهتر است چرا در نتایج نیست (۲۲).